## Slide 1
Estimasi Detak Jantung Berbasis Sinyal Fase Mentah Radar FMCW TI IWR1443BOOST
Rancangan Pipeline Tervalidasi Standar ANSI/CTA-2065
Sidang Tesis — Program Magister Teknik
Rona Regen
23925006 | Program Studi Rekayasa Elektro, Program Magister | Universitas Islam Indonesia

## Slide 2
M1
Pertanyaan Penelitian dan Batasannya
Satu pertanyaan, satu jawaban. Dinyatakan terhadap ECG dan trivial baseline.
Pertanyaan Inti
"Apakah sinyal fase mentah radar FMCW TI IWR1443BOOST (unwrapPhasePeak_mm) mengandung detak jantung yang dapat diekstraksi akurat dan divalidasi terhadap standar ANSI/CTA-2065 (MAPE < 10%)?"
Yang dievaluasi: sinyal FASE MENTAH, diambil sebelum filter TI
Pembanding kecukupan: trivial baseline (bukan output BPM alat)
Kondisi subjek: istirahat (std HR 0,9-4,2 bpm)
Standar: ANSI/CTA-2065, MAPE < 10%
Batasan Masalah
Akuisisi 50 fps — menguntungkan sinyal fase (resolusi waktu halus), namun di luar rancangan filter TI (referensi 20 fps)
Karena itu: kolom BPM turunan TI TIDAK dinilai pada penelitian ini
Yang dievaluasi hanya kelayakan SINYAL FASE MENTAH sebagai basis estimasi
Kondisi istirahat → yang diukur: ketepatan HR rata-rata per jendela, bukan pelacakan perubahan HR
M1

## Slide 3
M2
Metode: dari Sinyal Fase Mentah Menjadi Angka Detak Jantung
Murni pemrosesan sinyal (DSP), tanpa pembelajaran mesin.
Rantai proses: resample anti-alias → turunan fase (menekan drift, menguatkan jantung) → buang sisa napas → bandpass 0,8-2,0 Hz → Welch PSD per jendela 40 detik → medfilt 9 titik → estimasi HR per jendela
M2

## Slide 4
M3
Hasil Utama: Akurasi terhadap Standar ANSI/CTA-2065
MAPE terhadap ECG, tiap subjek, dibanding ambang 10%.
M3

## Slide 5
M4
Apakah Akurasi Ini Bermakna? Uji terhadap Trivial Baseline
Sebuah metode baru hanya berarti jika mengalahkan cara paling malas menebak satu angka konstan.
M4

## Slide 6
M5
Bukti Sinyal Fase Memang Mengandung Detak Jantung
MAPE rendah saja bisa diperdebatkan. Tiga uji independen berikut tidak.
M5

## Slide 7
M6
Kontrol Negatif: Radar Tanpa Siapa Pun di Depannya
Uji paling ketat terhadap klaim 'radar membaca detak jantung': matikan subjeknya.
M6

## Slide 8
M7
Hold-Out: Subjek yang Tak Pernah Menyetel Parameter
Menjawab tuduhan bahwa parameter disetel sampai angkanya bagus.
M7

## Slide 9
M8
Kriteria Kelayakan: Kapan Metode Ini Berlaku
Kegagalan bukan acak — ia dapat diprediksi dari kekuatan sinyal (SNR).
M8

## Slide 10
M9
Kesimpulan
Satu klaim, dinyatakan lengkap dengan batasnya.
Yang Terbukti
8/10 subjek memenuhi ANSI/CTA-2065 (rata-rata MAPE 6,5%)
Mengalahkan trivial baseline 3-4x
Korelasi antar-subjek +0,83
Kontrol negatif: pisah 1.329x dari ruangan kosong
Hold-out 2 subjek: konsisten
Semuanya tanpa machine learning, tanpa mengganti perangkat keras
Batas Keberlakuan yang Dinyatakan
Kelayakan diprediksi SNR (ambang ~1,8); penyebab jarak & halangan dibuktikan terkendali
Berlaku pada kondisi ISTIRAHAT; pelacakan perubahan HR di luar lingkup
HRV belum layak (batas fisik, dilaporkan sebagai hasil negatif)
Seluruh subjek yang direkam dilaporkan; tidak ada yang dibuang
Kontribusi
K2 pipeline pengganti berbasis fase mentah, tervalidasi standar | K3 kriteria kelayakan SNR + karakterisasi jarak/halangan | K4 koreksi metodologi evaluasi (trivial baseline, ceiling korelasi pada target hampir konstan)
M9

## Slide 11
Terima Kasih
Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.
Rona Regen — 23925006 — Universitas Islam Indonesia